## Slide 1
PROGETTO GAS
DECRETO
RED III
Obblighi FER negli edifici
Presentazione tecnica per installatori
20 SLIDE · SINTESI DELLE 50 FAQ
Decorrenze, quote, calcoli, qualifiche e documenti operativi
Notes: Apertura: chiarire che le slide sono una guida operativa e non sostituiscono progetto, relazione energetica o verifica del caso concreto.
[Sources]
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]

## Slide 2
DISPENSA TECNICA
Perché RED III cambia il lavoro dell’installatore
RED III · Installatori
02
Il punto non è
“quale generatore installo?”
Il punto è capire se l’intervento attiva un obbligo FER e con quale quota.
PRIMA SI CLASSIFICA
Classificare correttamente il tipo di intervento
Richiedere il calcolo energetico al progettista
Coordinare impianto termico, elettrico e FER
Consegnare una documentazione coerente e completa
Notes: Messaggio chiave: l’installatore non determina da solo l’obbligo, ma deve riconoscere i segnali che impongono il coinvolgimento del progettista.
[Sources]
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/20/26G00018/sg
[/Sources]

## Slide 3
QUADRO NORMATIVO
Le due date da non confondere
RED III · Installatori
03
1
2
4 febbraio 2026
Entrata in vigore del
D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5
3 agosto 2026
Applicazione dei nuovi obblighi agli edifici per i titoli richiesti da questa data
Regola pratica
Verificare sempre la data della richiesta del titolo edilizio e la classificazione dell’intervento.
Notes: Separare chiaramente l’entrata in vigore del decreto dalla decorrenza degli obblighi edilizi.
[Sources]
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/20/26G00018/sg
- https://www.anit.it/obblighi-fer-2026-cosa-cambia-dal-3-agosto-per-progettisti-e-tecnici/
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]

## Slide 4
CAMPO DI APPLICAZIONE
Quando entrano in gioco i nuovi obblighi FER
RED III · Installatori
04
01
Nuova costruzione
Obbligo strutturale già in fase di progetto
02
Ristrutturazione importante di 1° livello
Intervento rilevante su involucro e impianto
03
Ristrutturazione importante di 2° livello
Quota specifica per riscaldamento e raffrescamento
04
Ristrutturazione dell’impianto termico
Solo se tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile
Notes: Evidenziare che non tutti i lavori sull’impianto termico sono automaticamente una ristrutturazione dell’impianto.
[Sources]
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/20/26G00018/sg
- https://www.anit.it/obblighi-fer-2026-cosa-cambia-dal-3-agosto-per-progettisti-e-tecnici/
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]

## Slide 5
NUMERI CHIAVE
Le quote minime di energia rinnovabile
RED III · Installatori
05
60%
Nuova costruzione
ACS e, separatamente, ACS + riscaldamento + raffrescamento
40%
1° livello
Stessa doppia verifica prevista per le nuove costruzioni
15%
2° livello
Fabbisogni per riscaldamento + raffrescamento
15%
Impianto termico
Fabbisogni per riscaldamento + raffrescamento
Edifici pubblici: maggiorazione di 5 punti percentuali
Notes: Le percentuali sono quote di copertura dei fabbisogni energetici calcolati; non percentuali della potenza nominale installata.
[Sources]
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/20/26G00018/sg
- https://www.anit.it/obblighi-fer-2026-cosa-cambia-dal-3-agosto-per-progettisti-e-tecnici/
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]

## Slide 6
METODO OPERATIVO
La prima decisione: classificare il lavoro
RED III · Installatori
06
1
Titolo e pratica
Qual è il titolo edilizio? Quando è stato richiesto?
2
Perimetro lavori
Si interviene solo sulla produzione o anche su distribuzione ed emissione?
3
Categoria normativa
Nuovo edificio, ristrutturazione importante, impianto termico o sostituzione?
4
Calcolo FER
Il progettista individua quota, fabbisogni e tecnologie ammissibili.
Se la classificazione manca, il preventivo tecnico è incompleto.
Notes: Usare questa sequenza prima di definire apparecchiature e dimensionamenti.
[Sources]
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/20/26G00018/sg
[/Sources]

## Slide 7
DISTINZIONE DECISIVA
Sostituzione del generatore ≠ ristrutturazione dell’impianto
RED III · Installatori
07
DI NORMA NO
Mera sostituzione
Intervento concentrato sulla produzione
Schema complessivo sostanzialmente invariato
Va comunque verificato il caso concreto
POSSIBILE OBBLIGO
Ristrutturazione
Intervento sistematico
Modifica sostanziale di produzione, distribuzione o emissione
Classificazione demandata alla progettazione
Notes: Non trasformare la distinzione in automatismo: la configurazione reale dell’intervento va letta dal tecnico abilitato.
[Sources]
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/20/26G00018/sg
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]

## Slide 8
CALCOLO ENERGETICO
Il 15% non si calcola sulla potenza della caldaia
RED III · Installatori
08
NON È
15% × kW nominali
Non si ricava dalle bollette e non coincide con la potenza della macchina.
È
Quota dei fabbisogni
energetici calcolati
Riscaldamento + raffrescamento, secondo il metodo previsto dalla relazione energetica.
SERVE IL PROGETTISTA
Notes: Spiegare che il dimensionamento commerciale della macchina viene dopo il calcolo energetico, non al suo posto.
[Sources]
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/20/26G00018/sg
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]

## Slide 9
SOLUZIONI TECNICHE
Tecnologie che possono concorrere alla quota FER
RED III · Installatori
09
PDC
Pompa di calore
Contributo rinnovabile legato a prestazioni e condizioni di calcolo
FV
Fotovoltaico
Supporta i consumi elettrici, ma va verificata l’interazione nel calcolo
ST
Solare termico
Contributo diretto, particolarmente utile per l’acqua calda sanitaria
BIO
Biomassa / ibridi
Ammissibilità e contributo dipendono da configurazione e requisiti
Nessuna tecnologia dimostra da sola la conformità: serve la verifica dell’intero sistema.
Notes: Evitare equivalenze automatiche tra presenza di una tecnologia e raggiungimento della quota.
[Sources]
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/20/26G00018/sg
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]

## Slide 10
FOCUS TECNOLOGICO
Pompa di calore: potente, ma non “automaticamente conforme”
RED III · Installatori
10
La domanda corretta
Quanto fabbisogno copre
come energia rinnovabile?
Dipende da prestazioni, vettori energetici, condizioni di esercizio e metodo di calcolo.
Cinque verifiche
1
Fabbisogni di progetto
2
Prestazioni stagionali
3
Temperature di mandata
4
Produzione elettrica locale
5
Sistema di integrazione
Notes: La pompa di calore può essere centrale nella strategia FER, ma il contributo deve essere quantificato nella relazione energetica.
[Sources]
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/20/26G00018/sg
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]

## Slide 11
CONFIGURAZIONI MISTE
Ibrido e caldaia a gas: cosa cambia davvero
RED III · Installatori
11
RED III non equivale a un divieto generale della caldaia a gas.
Caldaia
Può restare nella configurazione, se il caso concreto e la normativa applicabile lo consentono.
Sistema ibrido
Non è conforme “per etichetta”: contano logica di funzionamento, prestazioni e quota rinnovabile.
Integrazione
Negli interventi soggetti all’obbligo, il progetto deve dimostrare la copertura FER richiesta.
Notes: Distinguere tra ammissibilità della caldaia e dimostrazione della quota FER dell’intero edificio o intervento.
[Sources]
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/20/26G00018/sg
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]

## Slide 12
FATTIBILITÀ E DEROGHE
Quando la quota non è raggiungibile
RED III · Installatori
12
Non basta dire
“Non c’è spazio”
“Costa troppo”
“Il cliente non vuole”
Una motivazione generica non sostituisce la verifica progettuale.
Il percorso corretto
1
Esaminare tutte le tecnologie disponibili
2
Valutare vincoli tecnici, economici e funzionali
3
Documentare dati, ipotesi e alternative
4
Far motivare l’esito dal progettista
Notes: La documentazione dell’impossibilità compete al progettista e deve seguire un’analisi delle opzioni tecniche applicabili.
[Sources]
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/20/26G00018/sg
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]

## Slide 13
REQUISITI DELL’IMPRESA
Le qualifiche possono essere cumulative
RED III · Installatori
13
C
DM 37/08
Impianti di riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione
A
DM 37/08
Impianti elettrici e collegamenti di competenza
FER
Qualifica
Installazione e manutenzione straordinaria di sistemi FER
F-GAS
Certificazione
Quando si interviene su gas fluorurati o sul circuito frigorifero
Regola
Verificare le abilitazioni per ogni parte effettivamente eseguita, incluse opere elettriche e frigorifere.
Notes: La combinazione esatta dei requisiti dipende dalle attività svolte dall’impresa e dalla tecnologia installata.
[Sources]
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]

## Slide 14
FOCUS REFRIGERANTI
F-Gas e R290: due piani diversi
RED III · Installatori
14
Gas fluorurati
Obblighi di certificazione applicabili
Tracciabilità e gestione del circuito
Competenze dell’impresa e del personale
R290 · Propano
Non è un gas fluorurato
È infiammabile
Richiede valutazione del rischio e competenze adeguate
Assenza di F-Gas non significa assenza di obblighi di sicurezza.
Notes: Il quadro europeo delle certificazioni sta evolvendo e include progressivamente refrigeranti alternativi; verificare sempre requisiti aggiornati e attività effettivamente svolte.
[Sources]
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]

## Slide 15
RESPONSABILITÀ
Chi fa cosa: progettista, installatore, committente
RED III · Installatori
15
PROGETTISTA
Classifica l’intervento
Calcola fabbisogni e quota FER
Motiva eventuali impossibilità
INSTALLATORE
Esegue secondo progetto
Segnala lacune e incoerenze
Rilascia documenti e dichiarazioni
COMMITTENTE
Fornisce dati e incarichi
Approva soluzioni e varianti
Conserva la documentazione
La conformità nasce dal coordinamento, non da un singolo documento.
Notes: Responsabilità distinte ma coordinate: l’installatore non sostituisce il progettista e non deve eseguire varianti sostanziali senza aggiornamento progettuale.
[Sources]
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/20/26G00018/sg
[/Sources]

## Slide 16
PRE-CANTIERE
Documenti da chiedere prima di iniziare
RED III · Installatori
16
01
Titolo edilizio / pratica
Data e categoria dell’intervento
02
Progetto impiantistico
Schemi, potenze, regolazione e integrazioni
03
Relazione energetica
Fabbisogni e dimostrazione delle quote FER
04
Autorizzazioni
Paesaggio, condominio, acustica e vincoli locali
05
Piano documentale
Dichiarazioni, libretti, rapporti e allegati finali
STOP AL CANTIERE
se mancano classificazione, progetto o calcolo necessari
Notes: La lista va adattata al singolo intervento e agli obblighi regionali o locali.
[Sources]
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]

## Slide 17
PROCESSO DI CANTIERE
Il flusso operativo dal sopralluogo alla consegna
RED III · Installatori
17
1
SOPRALLUOGO
Raccogli vincoli, terminali, reti, spazi e dati disponibili
→
2
VERIFICA
Confronta lavori richiesti con progetto e classificazione
→
3
ESECUZIONE
Installa, prova, fotografa e registra le eventuali varianti
→
4
CHIUSURA
Consegna dichiarazioni, libretti, schede e allegati
Ogni variante che incide sul calcolo FER deve tornare al progettista.
Notes: Suggerimento operativo: integrare il flusso nel sistema qualità o nelle checklist aziendali.
[Sources]
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]

## Slide 18
RISCHI RICORRENTI
Cinque errori che espongono l’installatore
RED III · Installatori
18
!
Confondere la sostituzione del generatore con la ristrutturazione dell’impianto
!
Usare la potenza nominale per stimare la quota FER
!
Promettere conformità solo perché è prevista una pompa di calore
!
Accettare una deroga o impossibilità non documentata
!
Iniziare senza progetto, relazione o abilitazioni coerenti
Notes: Questa slide funziona bene come momento di riepilogo o come domanda interattiva durante il webinar.
[Sources]
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]

## Slide 19
DA PORTARE IN AZIENDA
La checklist in cinque regole
RED III · Installatori
19
1
CLASSIFICA
Prima del preventivo
2
CALCOLA
Con il progettista
3
COORDINA
Termico, elettrico e FER
4
DOCUMENTA
Scelte, prove e varianti
5
CONSEGNA
Un fascicolo coerente
Notes: Chiusura operativa: trasformare queste cinque regole in un controllo interno obbligatorio prima dell’ordine materiali.
[Sources]
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]

## Slide 20
IL MESSAGGIO FINALE
Conformità =
classificazione
+ calcolo
+ documenti
La tecnologia è solo una parte della soluzione.
Grazie
Notes: Invitare i partecipanti a usare la dispensa completa per le 50 domande e risposte e la checklist estesa.
[Sources]
- Dispensa tecnica RED III per installatori – Progetto Gas (materiale fornito dall’utente)
[/Sources]